Практичне заняття

Тема:  Лінійні електричні кола синусоїдального струму

Назва: Розрахунок режимів резонансу напруг і  резонансу струмів.

Варіант 4, 10, 16

Задача 1

## До кола піключено напругу  U=120 В. Коло складається з послідовно включених конденсатора ємністю С = 100 мкФ і котушки, активний опір якої  r = 6 Ом, а індуктивність котушки підібрано так, що в колі встановився резонанс напруг. Визначити струм в колі, напруги на котушці і конденсаторі і індуктивність в момент резонансу.

Задача 2

В електричному колі, що складається із котушки індуктивності і паралельно включеного конденсатора, виникає резонанс струмів. Активний опір котушки r = 1 Ом, індуктивність L = 0,0318 Гн. Напруга  U=220 В, частота f = 50 Гц. Визначити струм у вітках і всього кола. Побудувати векторну діаграму.

# Text boxes

R1

i1

i2

L1

i

С2

R

С

L

i

### Рис. 1. До задачі 2

Рис. 1. До задачі 1

R1

i1

i2

L1

i

С2