Практичне заняття

Тема:  Лінійні електричні кола синусоїдального струму

Назва: Розрахунок режимів резонансу напруг і резонансу струмів.

Варіант 6, 12, 18

Задача 1

Коло з послідовно з’єднаних конденсатора і котушки індуктивності настроєне в резонансі на частоту f = 50 Гц. Активний опір котушки r = 1 Ом, індуктивність L = 0,318 Гн, напруга джерела U=4 В.

Визначити: струм кола I; напругу на конденсаторі UС;

побудувати векторну діаграму.

Задача 2

Котушка має активний опір r = 10 Ом, і індуктивність L = 0,0159 Гн. Визначити ємність, яку необхідно підключити паралельно котушці, щоб у контурі відбувся резонанс струмів на частоті f = 50 Гц.

Визначити стуми на всіх ділянках. Побудувати векторну діаграму.

# Text boxes

R1

i1

i2

L1

i

С2

R

С

L

i

### Рис. 1. До задачі 2

Рис. 1. До задачі 1