Практичне заняття

Тема:  Лінійні електричні кола синусоїдального струму

Назва: Розрахунок розгалужених електричних кіл

синусоїдального струму

Варіант 2 (8,14,20)

# Text boxes

## В мережу з напругою U= 120 В і частотою 50 Гц включені паралельно котушка з параметрами R = 6 Ом, L = 25,4 мГн і конденсатор С = 160 мкФ. Визначити струми в вітках та струм до розгалуження і потужності всього кола.

Задачу розв’язати

- методом розкладання струму на складові;

- методом провідностей.

R1

i1

i2

L1

C2