Практичне заняття

Тема заняття: Лінійні електричні кола синусоїдального струму

Назва: Розрахунок нерозгалужених електричних кіл

синусоїдального струму з R і L; R і C

## Варіант 2, 8, 14

Задача 1

Котушка з індуктивністю L = 51 мнГ і активним опором R = 12 Ом включена в мережу з U = 240В  і частотою f = 50 Гц.

Визначити: XL, Z, I, Ua, UL, cos φ, P, QL, S. Побудувати векторну діаграму і трикутники опорів.

Задача 2

Електричне коло, що складається з конденсатора ємністю С = 80 мкФ і реостата з опором R = 30 Ом, знаходиться під напругою U = 120В. Частота мережі f = 50 Гц.

Визначити: XC, Z, I, Ua, UC, Q, P, QC, S. Побудувати векторну діаграму і трикутники опорів.