Лабораторна робота № 4

## Дослідження нерозгалуженого електричного кола змінного струму

Мета|ціль| роботи. Дослідження явищ при послідовному з’єднанні приймачів у колах змінного струму, визначення параметрів схем заміщення реальних приймачів. Дослідження фізичних явищ, відповідних резонансу напруг.|токів|

Лабораторна робота складається з двох частин:

- домашньої підготовки;

- аудиторної роботи.

ДОМАШНЯ ПІДГОТОВКА

а) Ознайомитись з теоретичним матеріалом за поданою темою з /1/. Можна вивчити ці питання за конспектом лекцій або іншими навчальними посібниками;

б) вивчити це керівництво.

- Схема послідовного з’єднання приймачів R, L, C електричного кола з відповідними приладами для вимірювання:

- напруги на вході кола (U);

- струму кола (I);

- напруг на окремих елементах (UR, UL, UC);

- напруги на реактивних елементах (UР);

подана на рис. 1 бланку звiту.

Розрахувати і записати в табл.1 бланку звіту параметри схеми для власного варіанту, використовуючи вихiднi данi для послідовного з’єднання.

Вихідні дані для послідовного з’єднання

## Таблиця 1

| Варіант | Миттєва напруга | Rн, Ом | Lн, mГн | Cн, μФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u(t) = 180sin314t | 40 | 127 | 45 |
| 2 | u(t) = 311sin314t | 40 | 127 | 318 |
| 3 | u(t) = 537sin314t | 80 | 127 | 32 |
| 4 | u(t) = 933sin314t | 24 | 127 | 44 |
| 5 | u(t) = 180sin314t | 24 | 230 | 80 |
| 6 | u(t) = 311sin314t | 16 | 50 | 100 |
| 7 | u(t) = 537sin314t | 80 | 190 | 40 |
| 8 | u(t) = 933sin314t | 30 | 127 | 32 |
| 9 | u(t) = 180sin314t | 60 | 190 | 100 |
| 10 | u(t) = 311sin314t | 16 | 76 | 50 |
| 11 | u(t) = 537sin314t | 30 | 190 | 100 |

ЗВІТ

## про лабораторну роботу № 4

## Дослідження нерозгалуженого електричного кола

## змінного струму

Мета|ціль| роботи. Дослідження явищ при послідовному з’єднанні приймачів у колах змінного струму, визначення параметрів схем заміщення реальних приймачів. Дослідження фізичних явищ, відповідних резонансу напруг.|токів|

| Група | П.І.Б. студента | Дата | Підпис викладача |
| --- | --- | --- | --- |

Параметри схеми послідовного з’єднання приймачів

## Таблиця 1

Попереднi розрахунки

| Дано | Обчислювання |
| --- | --- |
| Миттєва напруга | Rн Ом | Lн mГн | Cн μФ | Um В | U В | f Гц | Т с | XL Ом | XC Ом | Z Ом | φ град | cos φ |

| Обчислювання |
| --- |
| Im А | I А | UR В | UL В | UC В | Up В | P Вт | S ВА | Q Вар |

### Таблиця 2

Результати вимiрювання

| № п/п | U, B | I, A | UR, B | UL, B | UC, B | Up, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Побудувати в масштабі векторні діаграми напруг для обох випадків табл.2 бланку звіту (рис. 2а і рис. 2б).

Відповісти на питання, наведені в бланку звіту.

а) для першого рядка				б) для другого рядка

### Рис.2. Векторні діаграми для послідовного з’єднання приймачів.

Висновки до роботи

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відповісти на питання:

- У скільки разів Uc| і UL| більше в режимі  резонансу напруг?

- Чому дорівнює активна потужність в режимі  резонансу?

- Чому дорівнює повна потужність в режимі  резонансу?

- Який характер (активний, активно - індуктивний та ін.) має дільниця кола, що містить послідовне з’єднання R, L, C в обох випадках?

- Від яких параметрів кола залежить зсув фаз ( і в яких межах він змінюється?

- За яких умов виникає резонанс напруг?

- Який зсув фаз при цьому між повною напругою і струмом?