## Лабораторна робота №5

Дослідження розгалуженого електричного кола

змінного струму

Мета|ціль| роботи.  Дослідження явищ при паралельному з’єднанні приймачів у колах змінного струму, визначення параметрів схем заміщення реальних приймачів. Дослідження явищ, відповідних резонансу струмів|токів|.

Лабораторна робота складається з двох частин:

- домашньої підготовки;

- аудиторної роботи.

ДОМАШНЯ ПІДГОТОВКА

а) Ознайомитись з теоретичним матеріалом за поданою темою з /1/. Можна вивчити ці питання за конспектом лекцій або іншими навчальними посібниками; б) вивчити це керівництво.

- Схема паралельного з’єднання приймачів R, L електричного кола з підключенням до ЛЕП, яка імітує схему електропостачання промислового підприємства (на підприємстві існує, як правило, активно-індуктивне навантаження: резистор R й індуктивна котушка L), з відповідними приладами для вимірювання:

- напруги на початку ЛЕП (U1);

- напруги у кінці ЛЕП (U2);

- струму в нерозгалуженій частині кола (I);

- струмів кожної вітки (Iа, IL);

подана на рис.1 бланку звiту.

Розрахувати і записати в табл.2 бланку звіту параметри схеми щодо свого варіанту, наведенi в таблицi «Вихідні дані для паралельного з’єднання».

Таблиця1

Вихідні дані для паралельного з’єднання

| Варіант | Миттєва напруга | Rлэп, Ом | Параметри навантаження |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rн, Ом | Lн, mГн |
| 1 | u(t) = 180sin314t | 5 | 60 | 255 |
| 2 | u(t) = 311sin314t | 10 | 50 | 159 |
| 3 | u(t) = 537sin314t | 5 | 100 | 223 |
| 4 | u(t) = 933sin314t | 10 | 100 | 255 |
| 5 | u(t) = 180sin314t | 5 | 40 | 318 |
| 6 | u(t) = 311sin314t | 10 | 40 | 127 |
| 7 | u(t) = 537sin314t | 5 | 50 | 190 |
| 8 | u(t) = 933sin314t | 10 | 20 | 63 |
| 9 | u(t) = 180sin314t | 5 | 60 | 127 |
| 10 | u(t) = 311sin314t | 10 | 20 | 100 |
| 11 | u(t) = 537sin314t | 10 | 100 | 255 |

## Лабораторна робота №5

Дослідження розгалуженого електричного кола

змінного струму

Мета|ціль| роботи.  Дослідження явищ при паралельному з’єднанні приймачів у колах змінного струму, визначення параметрів схем заміщення реальних приймачів. Дослідження явищ, відповідних резонансу струмів|токів|.

АУДИТОРНА РОБОТА

Пояснення до роботи:

- студент при виконанні роботи повинен добре уявляти|уявляти|, які особливості реалізуються в розгалуженому електричному колі змінного струму|цепі|;

- принципова схема, яка зображена на рис.1 бланку звіту, що складається з активного (R), індуктивного (L) й ємнісного (С) елементів ідентична прикладу схеми, що досліджується в роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.1. Приступаючи до виконання даної лабораторної роботи необхідно запустити програму ELECTRONICS| WORKBENCH|. Після|потім| запуску вона матиме наступний вигляд

1.2. Для роботи необхідно завантажити схему дослідження. При натисненні кнопки  відкриється  вікно, в якому курсором необхідно позначити  файл "Послідовне з'єднання|сполука| LC|. ewb"

і натиснути|натискати| кнопку "ОК|відчиняти|". З'явиться|появлятиметься| схема, що має наступний|слідуючий| вигляд|вид|:

Рис. 1.Приклад схеми для дослідження паралельного з’єднання R, L, C

1.3.  За результатами домашніх обчислювань встановити параметри елементів і приладів, що використовуються в схемі.

1.4. Запустити процес моделювання схеми, клацнувши на вимикач  у правому верхньому куту вікна програми, на час 3 сек. (контролювати час в рядку стану внизу вікна програми). Зробити паузу в роботі схеми, натиснувши на кнопку “Pause” у правому верхньому куту вікна програми.

1.5.Показання приладів PV1, PV2, PV3, PA, PA1, PA2 записати в рядок1 табл. 2 бланку звіту.

1.6. Виконати дослідження явища резонансу струмів у колі, тобто компенсації індуктивного струму ємнісним IL=IC. Для цього паралельно L підключити С і встановити значення С з умови ВC=ВL.

1.7. Повторити дослідження за пунктами в) і г). Результати вимірювання записати у рядок 2 табл. 4 бланку звіту.

1.8. Закрити схему для паралельного з’єднання, не зберігаючи змін.

ЗВІТ

про лабораторну роботу № 5

Дослідження розгалуженого електричного кола

змінного струму

Мета|ціль| роботи.  Дослідження явищ при паралельному з’єднанні приймачів у колах змінного струму, визначення параметрів схем заміщення реальних приймачів. Дослідження явищ, відповідних резонансу струмів|токів|.

| Група | П.І.Б. студента | Дата | Підпис викладача |
| --- | --- | --- | --- |

Параметри схеми паралельного з’єднання приймачів

## Таблиця 1

Попереднi розрахунки

| Дано | Обчислювання |
| --- | --- |
| Миттєва напруга | RЛЭП Ом | Rн Ом | Lн mГн | Um В | U1 В | f Гц | T с | ВL 1/Ом |

Таблиця 2

Результати вимiрювання i обчислювання

| Вимірювання | Обчислювання |
| --- | --- |
| № п/п | U1 В | U2 В | ∆UЛЭП В | I А | Iа А | IL А | IC А | cos φ | QL ВАр | QC ВАр | Q ВАр | S ВА |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Побудувати в масштабі векторні діаграми струмів для обох випадків табл.2 бланку звіту (рис. 2а і рис. 2б).

Виконати обчислювання і записати в табл. 2 бланку звіту значення cosφ, QL, QC, Q, S.

Відповісти на питання, наведені в бланку звіту.

а) для першого рядка				б) для другого рядка

### Рис.3. Векторні діаграми для паралельного з’єднання приймачів

Висновки до роботи

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відповісти на питання:

1. До яких позитивних явищ призводить компенсація реактивної потужності приймача, що споживає енергію від реальної ЛЕП? Які потужності при цьому споживаються від джерела, а якими елементи обмінюються на місці?

2. Які умови для виникнення резонансу струмів?

3. Який зсув фаз при цьому між повною напругою і струмом?